# Утверждено

приказом Росрыболовства

от  26 декабря   2008 г. № 484

Временное методическое руководство по определению фактического выхода икры минтая

1. Временное методическое руководство по определению фактического выхода икры минтая во всех районах добычи (вылова) Дальневосточного бассейна (далее – Методическое руководство) разработано на основании Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказа Росрыболовства от 27 октября 2008 г. № 272 «Об утверждении Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», «Методик определения норм расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов» (2002 г.).  Методическое руководство устанавливает порядок определения фактического выхода икры-сырца минтая во всех районах добычи (вылова) Дальневосточного бассейна к массе промытой рыбы, поступившей на разделку.

2. Методическое руководство разработано для специалистов в области добычи (вылова) минтая, производства из него рыбной продукции, а также сотрудников контролирующих органов в соответствующей сфере; носит рекомендательный характер и применяется в целях:

единообразия проведения расчетов фактического выхода икры минтая к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, всеми рыбодобывающими организациями,  а также контролирующими органами;

планирования и контроля выпуска готовой продукции и расхода сырья.

3. Методическое руководство базируется на мониторинге состояния сырьевой базы, технологических параметров производства продукции, а также оптимизированной системе математических расчетов.

4. При расчетах по настоящему методическому руководству  используются следующие параметры:

рыба-сырец: поднятая на борт судна рыба (минтай) живая или без признаков жизни, находящаяся при  температуре, близкой к температуре окружающей среды или охлаждаемая;

промытая рыба, поступившая на разделку: рыба-сырец, подвергнутая мойке и направляемая на разделку;

икра минтая (икра-сырец): ястыки, полученные из рыбы-сырца,  охлажденной согласно требованиям технической документации;

икра-зерно минтая: икринки минтая, отделенные от соединительной  ткани ястыка;

продукция из икры минтая (икры-сырца): ястыки икры минтая, переработанные согласно требованиям технической документации, предназначенные для использования на пищевые или иные цели;

мороженая икра минтая: ястыки икры минтая, подвергнутые процессу замораживания до  температуры  не выше минус 18 0С;

соленая пробойная икра минтая: продукция, полученная   из икры-зерна минтая, обработанной  поваренной солью или смесью поваренной соли с пищевыми добавками;

коэффициент расхода сырья (переводной коэффициент – КРС): производственное потребление сырья при выпуске единицы продукции, определяемое как отношение единицы израсходованного сырья к выходу готовой продукции.

5.Фактический выход икры-сырца минтая к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, определяется путем использования показателей технологического нормирования из единых, бассейновых или индивидуальных норм расхода сырья по системе математических расчетов.

6. Расчет выхода икры-сырца минтая осуществляется во всех районах добычи (вылова), за исключением Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон, всеми способами и орудиями лова за весь период добычи (вылова) на одно судно. В Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах расчет выхода икры-сырца минтая осуществляется за полный календарный закончившийся месяц промысловой деятельности судна к моменту проверки.

7. Для проведения расчетов фактического выхода икры-сырца минтая используются сведения из промыслового и технологического журналов судна.

8. Расчет выхода икры-сырца минтая осуществляется по количеству мороженой, соленой пробойной или другой икорной продукции по формуле (1):

,								(1)

где: 	 – масса икры-сырца, кг;

– масса продукции из икры минтая, кг;

– коэффициент расхода сырья при производстве мороженой, соленой пробойной или другой продукции из икры минтая (по единым, бассейновым, индивидуальным нормам).

9. Для установления величины выхода икры минтая к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, производят расчет массы рыбы-сырца по количеству мороженой, охлажденной или другой рыбной продукции по формуле (2):

,						                   (2)

где: 	– масса рыбы-сырца, кг (тн);

– масса продукции из минтая, кг (тн);

– коэффициент расхода сырья при производстве мороженой, охлажденной или другой продукции из минтая (по единым, бассейновым, индивидуальным нормам).

10. По установленным расчетным путем количеству икры-сырца и количеству рыбы-сырца определяется фактический выход икры минтая к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, по формуле (3):

,								(3)

где: 	 – фактический выход икры-сырца  минтая к массе промытой рыбы,

поступившей  на разделку, %;

– масса икры-сырца, кг (тн);

– масса рыбы-сырца, кг (тн).

11. Отклонение фактического выхода икры-сырца минтая (±%) к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, от нормативного выхода икры-сырца в соответствии с Правилами рыболовства, определяется по формуле (4):

,								(4)

где: 	 – отклонение фактического выхода икры-сырца минтая к массе

промытой рыбы, поступившей на разделку, от нормативного, %;

– фактический выход икры-сырца минтая к массе промытой рыбы,

поступившей  на разделку, %;

– нормативный выход икры-сырца минтая в соответствии

с Правилами рыболовства, %.

12. Показатели абсолютных значений массы икры-сырца, рыбы-сырца (кг, тн) определяют с точностью до 1 кг.

Расчеты показателя фактического выхода икры-сырца минтая к массе промытой рыбы, поступившей  на разделку, производится в процентах с точностью до одной десятой (0,1).

При округлении показателей с поправкой до n-го разряда последняя сохраняемая цифра (цифра n-го разряда) не меняется, если цифра, следующая за ней, меньше 5, и увеличивается на 1, если цифра, следующая за ней, равна или более 5.

13. Значимое превышение фактического выхода икры-сырца минтая в процентах к массе промытой рыбы, поступившей на разделку, над нормативным выходом икры-сырца в соответствии с Правилами рыболовства или пунктами нормативных правовых актов, закрепляющими изменения в них, считается  > 0,1%.